## Slide 1: KABLOSUZ SENSÖRLER
Kenan Baysal

## Slide 2: Kablosuz Teknolojiler Gelişim Süreci
19.yy’da Faraday , Maxwell, Hertz ve daha birçok bilim adamının öncü çalışmaları
Marconi’nin Kablosuz Telgraf sistemi

## Slide 3: Kablosuz Teknolojiler Gelişim Süreci
1920’li yıllarda Mobile Radio
Radyo – TV yayınları
2. Dünya Savaşında Sırt Telsizleri

## Slide 4: Kablosuz Teknolojiler Gelişim Süreci
1940’lı yıllarda Hücre teknolojisi ile Radyo Frekans Servis Alanları hücrelere bölünerek parazit azaltılmıştır.
1957 yörüngeye ilk uydu gönderilmiştir.

## Slide 5: Kablosuz Sensorlar Gelişim Süreci
1950 SOSUS – Sound Surveillance Systems, Ses Gözetim Sistemi

## Slide 6: Kablosuz Sensorlar Gelişim Süreci
Yerleşik Kara Radar Sistemleri
AWACS Hava Sahası Erken Uyarı ve Kontrol Sistemleri

## Slide 7: Kablosuz Sensörler Gelişim Süreci
AWACS 10m çap 2m kalınlıkta radar
300km uzaklıkta uçan hedefi algılama kabiliyeti

## Slide 8: Kablosuz Sensörler Gelişim Süreci
CEC – Cooperative Engagement Capability
Savaş sahasında bulunan çoklu radar düzenekleri arasında kurulan sensor ağı

## Slide 9: Kablosuz Sensörler Gelişim Süreci
ADSID – Air Delivered Seismic Intrusion Detector
1.2m uzunluk, 0.2m çap, 17kg ağırlık
Hassas sismometre ile haraket eden araç veya personel titreşimi
Eşsiz frekans ile doğrudan uçağa veri gönderme kabiliyeti
Bir haftalık batarya ömrü

## Slide 10: Günümüz Kablosuz Sensörleri

## Slide 11: WINS – University of California, LA
1996 LWIMs; 1mW verici ile 10m alanda 100Kbps
1998 WINS; 32bit Intel Strong ARM SA1100 işlemci
1mW-100mW ayarlanabilen güç tüketimi
Uyku halinde güç tüketimi 0.8mW

## Slide 12: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
1999 WeC; Atmel 8bit 4MHz işlemci
Aktif güç tüketimi:15mW; pasif güç tüketimi:45µW
36mW verici güç tüketimi
9mW alıcı güç tüketimi
10Kbps hızında veri aktarımı

## Slide 13: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
2001
Mica Ailesi
  Mica
  Mica2
  Mica2Dot
  MicaZ

## Slide 14: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
Mica
8 bit 4 MHz, ATmega103L işlemci
4Kb Ram & 128Kb Flash
RFM TR1000 alıcı verici ünitesiyle 40Kbps (WeC ile aynı güç tüketim)

## Slide 15: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
Mica2 - Mica2Dot
16MHz ATmega128L işlemci
33mW aktif, 75µW pasif güç tüketimi
Radyo Modülü Chipcon CC1000

## Slide 16: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
MicaZ
802.15.4/ZigBee Protokolü
250Kbps veri iletişimi sağlamaktadır
Chipcon CC2420 Radyo Modülü

## Slide 17: MOTES Ailesi – University of California, Berkley
2004 yılı
Telos
3mW aktif güç tüketimi
15µW pasif güç tüketimi
+PCB üzerine tümleşik anten
+USB protokolü
Nem, Sıcaklık, Işık sensörü
64bit MAC adresleme

## Slide 18: Medusa Ailesi – University of California, Los Angles
Medusa MK-2
2002 yılında CENC tarafından geliştirildi
En büyük özelliği iki mikroişlemci içermesi
ATmega128 işlemci ile düşük işlem kapasitesi gerektiren işlemler
AT91FR4081 (40MHz) yüksek işlem kapasitesi gerektiren işlemler

## Slide 19: PicoRadio – University of California, Berkley
2003 yılında Berkley Kablosuz Araştırma Merkezi tarafından
Güç ihtiyacını güneşten ve titreşim sinyallerinden sağlar
400uW’tan daha düşük güç tüketimi
Işıklı ortamda %100 karanlık ortamda titreşime bağlı olarak %2.6 işlem kapasitesi

## Slide 20: Yapı Olarak Kablosuz Sensörler

## Slide 21: Kablosuz Sensör Mimarisi
Algılama Birimi
……
İşlem Birimi
İletişim
Birimi(Telsiz
)
Güç Kaynağı
Sensör 1
ADC
Sensör N
ADC
Mikrodenetle
yici
Alıcı
Verici
Bellek Birimi
Dahili Bellek

## Slide 22: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
İşlem Birimi
Merkezi işlem birimi
Algılayıcı birimden gelen veriyi toplar nereye ve ne zaman gönderileceğine karar verir
Diğer sensör düğümlerinden veriyi alır ve çalıştırıcının davranış biçimine karar verir.
Düğüm işletim sistemi ve çeşitli uygulama protokollerinin çalıştırma görevini üstlenir.

## Slide 23: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
Bellek Birimi
Rasgele erişimli bellek tipi kullanılır.
Sensörlerden iletilen bilgileri depolar ve diğer düğümlerden gelen paketleri saklar
Enerji kesintisinde yüksek miktarda veri kaybının önüne geçebilmek için, Hız olarak yavaş RAM bellek türleri tercih edilir.

## Slide 24: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
İletişim Birimi
Kullanıldıkları ortama göre optik iletişim veya radyo frekans biçiminde veri iletişimi yapabilen birimdir.
Düğümler arasında en uygun iletişim kurma biçimi radyo frekans olduğu için en yaygın olarak kullanılır.
Tam işlevsel bir kablosuz sensör düğümü için hem alıcı hem verici işlevinin bulunması önemlidir.

## Slide 25: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
İletişim Birimi
Alıcı – Verici İşlem Durumları;
  İletim durumu
  Alıcı durumu
  Idle durumu (veri almaya hazır)
  Bekleme durumu

## Slide 26: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
Sensor Birimi
Pasif Çok Yönlü Sensörler
  Ortamda değişikliğe yol açmadan fiziksel büyüklükleri ölçme. (ısı, ışık sensörü vb.)
Pasif Tek Yönlü Sensörler
  Ortamda bir değişikliğe yol açmazlar ayrıca ölçüm yapacakları konuma yönlendirilmiş olmaları gerekir. (mesafe ölçer vb.)
Aktif Sensörler
  Ortamda sinyal üreten ve bu sinyalin geri dönüşüne göre ölçüm yapan sensörler. (Sonar ve radar sensörler)

## Slide 27: Kablosuz Sensör Temel Birimleri
İşletim Sistemleri
Açık Kaynak Kodlu
  TinyOS
  Mantis
  SOS
Ticari
  uCOS
  AVRX

## Slide 28: Kablosuz Sensor Ağlarının Desteklediği Protokoller

## Slide 29: Kablosuz Sensor Ağlarının Desteklediği Protokoller
IEEE 802.15.4
ZigBee ayırt edici özellikleri
  10 – 115.2 Kbps veri hızı
  Standart batarya ile birkaç yıl süren düşük güç tüketimi
  Çoklu izleme ve uygulama kontrolü sağlayan ağ topolojisi
  Düşük maliyet, basit kullanım
  Yüksek güvenlik
Band | Etki Sahası | Kanal | Veri Hızı
2.4GHz | Dünya geneli | 16 kanal | 250kbps
915MHz | Amerika | 10 kanal | 40kbps
868MHz | Avrupa | 1 kanal | 20kbps
Radyo frekansları ve veri aktarım hızları

## Slide 30: Kablosuz Sensor Ağlarının Desteklediği Protokoller
IEEE 802.15.1 & 2
Kısa mesafe kablosuz veri iletimi
Yıldız topolojisi ile 7 düğüm ve bir merkez istasyon
Kısa iletim mesafesi için yüksek güç tüketimi
Bekleme modundan çıkıp sisteme senkronize olmasının uzun süre alması
Az sayıda düğüme imkan tanıması
Frekans Aralığı | 2402 – 2480 MHz
Veri Oranı | 1 Mbps (fiziksel)
Kanal Bant Genişliği | 1 MHz
Kanal Sayısı | 79
Mesafe | 10 – 100 m
RF Atlama | 1600 kez
Şifreleme | Cihaz ID ve 0 / 40 / 64 bit anahtar uzunlukları
Tx Çıkış Gücü | Azami 20dbm (0.1Mw)

## Slide 31: Kablosuz Sensor Ağ Mimarileri

## Slide 32: Kablosuz Sensor Ağ Mimarileri
Yıldız Ağ
Düğümler sadece merkez istasyon ile aralarında veri iletimi yapabilir.
Düğümler kendi aralarında veri aktarımı yapamaz
+ Düğümlerin güç tüketimleri kolaylıkla kontrol altında tutulur.
- Bütün düğümlerin merkezin kapsamında olması gerekir

## Slide 33: Kablosuz Sensor Ağ Mimarileri
Mesh Ağ
Birbirinin kapsama alanı dışında olan iki düğüm arasında başka düğümler üzerinden iletişim kurabilme
Geniş alanlarda tercih edilir.
255 düğüm noktasına kadar bağlanmayı destekler
-Düğümler kendi işlerinin yanında veri iletimi için köprü olduğundan artan güç tüketimi

## Slide 34: Kablosuz Sensor Ağ Mimarileri
Yıldız – Mesh Ağ
Yıldız ve Mesh ağ yapısının birlikte kullanılarak maksimum kapsama alanı minimum güç tüketimi
Düşük güçlü düğümler Yüksek güçlü merkez düğümleri ile kapsama alanı dışında iletişim kurar

## Slide 35: Kablosuz Sensor Kullanım Alanları

## Slide 36: Kablosuz Sensor Kullanım Alanları
Doğa (bitki hayvan) izleme
Hava durumu tahmin
Ev ofis uygulamaları
Uzak yerlerin durumlarının kontrol altında tutulması
Nem sensörleri ile sulama kontrol
Kablosuz güvenlik
Sağlık sektöründe hasta kontrolü
İnsan sağlığına zararlı ortam denetim kontrol
Askeri alan, düşman izleme

## Slide 37: Teşekkürler