## ELEKTRETİN TARİHÇESİ

1960 ‘lı yıllarda   New York’ta ilk elektret mikrofon çalışmaları GERHARD SESSLER  ve  JAMES WEST    tarafından başlatıldı. Yapım esnasında  “bazı dielektriklerin elektriksel polarizasyonu kaybetmedikleri “ ilkesinden yola çıkılarak elektret   çeviriciler geliştirildi.

Japonlar elektreti 2. dünya savaşından önce tanıyorlardı.Daha sonra 2. dünya savaşı sırasında telefonlarda kullanmaya başladılar.

## ELEKTRET

Elektretin tanımı:
    Rondela şeklindeki, ince bir yarı iletken maddenin iki yüzü, elektrostatik bir yöntemle, moleküler bir aranjman yapılarak  pozitif (+) ve negatif (-) olarak yüklenir. 
Bu yarı iletkenin en büyük özelliği, elektrik yüklerini sürekli korumasıdır. 
Bu tür yarı iletkenlere elektret (electret) adı verilmiştir.

Şekil1:electret strukt(elektretin Yapısı)

Hareket özelliği olan bu malzemeler hoparlör imalatı için tercih edildi. Bunlar başlangıçta telefonlarda  kullanılmaya başlandı.  Elektret birkaç yıl sonra, sadece telefon ekipmanı  değil  ses kayıt  ve  akustik(güzel ses veren cihazlar)  eleman  olarak tüm dünyada  yaygın  olarak   kullanıldı. Bugün elektretler, mikrofonlar ve modern teyplerde kullanılır.

Öncelikle Western Elektrik olmak üzere  elektrik şirketlerinde elektret yapımı yaygınlaştı.  Yılda 100.000 adet elektret üretimi yapılmaya başladı.

Elektret; ucuz, metalleştirilmiş dielektrik filmden (özellikle teflon) ibarettir ve kondansatör mikrofon yapımında kullanılır. Konveksiyonal hava aralıklı kondansatör mikrofon ile yüksek kaliteli, lineer performanslı ve bias için yüksek voltajlı besleme kaynağına gerek duymayan bir sistem geliştirildi.

KULLANIM ALANLARI:

- Mikrofon-Hoparlörlerde

- Modern Teyplerde

- Telefonlarda

- Hava Filtrelerinde

- Motorlar ve Genaratörler

- Tıbbi Araçlarda(dolaylı olarak.)

- Fotokopi makinelarında

- Akustik Çeviriciler

- Elektro Grafik Aygıtlar

Elektret Üretimi:

Teflon elektret  250 C derecede fırınlanarak hazırlanır. Dielektrik film malzeme aşağı yukarı 1mikrometre sıklıkta dolu pürüzsüz yüzey üzerinde 200  ْA  büyüklüğünde tabaka üzerine yapılır. Bu tabaka farklı metal tabaka üzerine silikonla yapıştırılır. Bu silikon dioksit, silikon nitrit, bakır, altın ve krom olabilir.

Şekil2:elektret üretme düzeneği

Elektret , sürekli harici elektrik alan altında üretilmiş dielektriktir. Bu elektrik alan şu şekilde elde edilir; sürekli düzenli moleküler dipoller veya sabit boşaltılmış yüzey veya boş  yüklüdür.

Elektretlerin üretiminde, şarj depolama karakteristikleri  geniş kullanım alanlarına binaen  belirlenir. Bunlar akustik çeviriciler , elektro grafik aygıtlar ve fotokopi  makinalarıdır.

Elektretlerin self powered(ekstra güç kaynağına ihtiyaç duymaz) olmaları üretimlerini çekici kılar. Burada mikro parça halinde elektret üretimine değinilmiştir. Burada belirtilen teknolojide mikro parçalı mikrofon için harici sinyale ihtiyaç duyulur. Bu,sistem büyüklüğü ve yapısına göre indirgenir.

Elektret formuna , yeni araştırılmış ve kullanılmakta olan BLT elektron tabancası yardımıyla ulaşılır. BLT ‘in yapısı   aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dizayn edilmiştir.

Şekil3:BLT yapısı

Dielectric tube:Dielektrik tüp.

Power suppley:Güç Kaynağı.

Electron beam: Elektron ışını

Vaccaum chamber:Vakum odası

To vacuum pump:Vakum pompasına

Flash lamp:Lamba

BLT iki elektrot tabakadan meydana gelir.  Bunlar arka anot oyuğu ve arka katot oyuğudur.  Bu iki elektrot  birbirlerine bakar  ve  75mm  çapındadırlar.  Ortadaki oyuk ise 5mm çapındadır.  İki  elektrot  tabaka  arasına  5 mm  kalınlığında  yalıtkan malzeme yerleştirilmiştir.  Bu tabaka plexi-glass’dır.    Bu  yapının  arasında  düşük  basınçlı   gaz (hidrojen  gibi) veya  soy gaz  bulunur ve basıncı  50 – 300 mTorr arasındadır.

Bu cihazın arka katot boşluğuna  ultraviyole ışık  demeti  uygulanır. Ultraviyole  ışık ilk önce kristal  pencereden  geçirilir.  Bu ışık  demeti  teflon  parçaya doğru yol alır.

Elektretlerin mikrofon yapımında kullanıldığını bilerekten biraz mikrofonlardan bahsedelim.

Mikrofonlar

Mikrofonlar sesi elektriğe çeviren elektronik aletlerdir.Ses nasıl elektriğe çevrilir?

#### Sesin Elektriğe Çevrilmesi

Sesin elektriğe çevrilmesi, sesin havada yarattığı akustik dalgadan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir.

Şekil 7.1 'de görüldüğü gibi, ağızdan çıkan veya herhangi bir şekilde yayınlanan ses havada basınç değişimi yaratmakta ve bu basınç değişimi, suya atılan taşın yarattığı dalgaya benzer şekilde, havada bir dalga iletimi şeklinde yayılmaktadır.

Hava basıncının yarattığı etkiden yararlanılarak, mikrofonlar aracılığıyla sesin elektriğe çevrilmesi sağlanmıştır.

Bunun tersi bir işleme, elektriğin de sese çevrilmesi mümkün olmaktadır.

Elektriğin sese çevrilmesi de hoparlörler ile gerçekleştirilmektedir.

Bu çeviri özelliklerinden dolayı mikrofon ve hoparlöre ortak bir ad olarak "SES TRANSDUCER" i diyoruz.

Şekil 7.1 - Mikrofon yardımıyla sesin elektriğe çevrilmesi.

Transduser kelimesi, İngilizce transducer (transdusır) dan gelmekte olup, dönüştürücü anlamındadır. Örneğin, termakupl da bir transduser 'dir. Oda, ısı enerjisini elektriksel enerji haline dönüştürmektedir.

#### Mikrofonların Yapıları ve Çalışma Prensipleri

Bütün mikrofonların yapıları,ses dalgalarının bir diyaframı titreştirmesi esasına dayanmaktadır.

Her sesin belirli bir şiddeti vardır. Bu ses şiddetinin havada yarattığı basınç ses şiddeti ile orantılıdır. Gelen hava basıncının büyüklük ve küçüklüğüne göre ileri-geri titreşen diyaframın bu titreşimini, elektrik enerjisine çevirmek için değişik yöntemler kullanılmaktadır.. Kullanılan yöntemlere göre de mikrofona ad verilmektedir.

  - Dinamik Mikrofonlar

  - Şeritli Mikrofonlar

  - Kapasitif Mikrofonlar

  - Karbon Mikrofonlar

  - Kristal Mikrofonlar

  - Elektret Mikrofonlar

  - Telsiz Mikrofonlar (yapısında elektret vardır.)

ELEKTRET MİKROFONLAR

Kristal mikrofon benzeri yeni bir tip mikrofondur.
 Elektret kapsül, kristal mikrofonlardakine benzer bir yöntemle diyaframa bağlanmaktadır.
 Diyafram titreştiğinde, titreşen elektret kapsülünün moleküler yapısı değişmektedir. Bu değişim sonunda da iki yüzündeki elektrotlar arasında bir AF-AC gerilimi oluşmaktadır.
         Elektrot gerilimi, bir ses frekansı yükseltecine verilerek kuvvetlendirilir.
Elektret mikrofonda yüksek dirençli bir mikrofon olup, burada da, yüksek frekanslı mikrofonlarda uyulması gereken kurallara uyularak blendajlı kablo kullanılmalı ve kablonun boyu fazla uzun olmamalıdır.

Şekil:4 Elektret Mikrofon

elastisch membraan met permanente lading:İnce zar şeklindeki permanentmetal malzeme.

Şekil5:Bir Elektret Mikrofonun Yapısı

##### Elektret mikrofonların başlıca özellikleri:

- Yapımı kolay ve ucuzdur.

- Frekans karakteristiği geniş ve düzdür.

- Küçük boyutlu olduğundan kullanımı kolaydır. (Örneğin yakaya takılabilmektedir.)

- En iyi özelliklerinden biri de, özel besleme gerilimine gerek bulunmamasıdır(Self Power).

- Önlem alındığında distorsiyonsuz  bir çıkış yapılabilir.

Peki nedir bu distorsiyon?

Distorsiyon

Sesin aslında olmayan frekansların hoparlör çıkışında belirmesine denir.

Distorsiyon Çeşitleri

Faz Distorsiyonu 
Pek ciddi sayılmaz, hifi ses istenirse göz önüne alınır. Bu distorsiyon konuşma ya da müziğin transit dalgalarını bozmaktadır.

Nonlineer Distorsiyon 
Sistemin çıkış büyüklüğü (Akım-Gerilim) ile giriş büyüklüğü arasındaki bağıntı tam doğru biçiminde değilse nonlineer distorsiyon oluşur.

Genlik Distorsiyonu : Üst ve alt doyma bölgelerinin etkisiyle oluşur.

Harmonik Distorsiyon : Bir sinyal frekansının tam katı olan harmonikli bileşenlerin çıkışta belirmesiyle oluşur. (Giriş sinyal frekansı F ise giriş sinyalinin tam katı olan harmonikler, 2F, 3F, 4F,...,nF gibidir. Harmonik distorsiyonun pek sakıncalı olmamasının nedeni; müzik sinyallerinin bol bol harmonik bileşenler taşımasıdır. Müzikal işaretlerde de tam katlı harmonikler vardır. Diğer yandan harmonik distorsiyon genliği, modülasyon distorsiyonundan küçüktür.

Enter Modülasyon Distorsiyon :Seyirciyi en çok etkileyen distorsiyondur. Ses sinyalinin aslında olmayan harmoniksiz sinyallerin hoparlör çıkışında belirmesidir. Örneğin hoparlör girişine sadece F1-F2 frekanslı iki sinyal uygulanmışsa, modülasyon frekansı F2 - F1 + 2F1, F2 - 2F1, F2 + 4F1, F2 - 4F1 gibi... Genellikle bu bileşenler içinde 3F, 5F, 7F gibi bileşenler yoktur. Sese kaba sert nitelik verir. Ses tınını tanınmaz hale getirir.

Frekans Distorsiyonu(Zayıflatma Distorsiyonu): Alçak frekanslar zayıflarsa, seste incelme belirir. Sesin tokluğu azalır. Yüksek frekanslar zayıflarsa konuşma netliği azalır. sistemin transit dalgalara davranışı değişir, sesin tını bozulur. İyi mikrofon kullanarak önlenir.(Mikrofonda zayıflatıcı-attenatör-kullanılarak)

    Çok karşılaşılan bir başka distorsiyon da güç amfisinin sinyal kırmasıdır. Nedeni;güç amplisinin aşırı sürülmesidir. Hoparlör empedansı ampfiye uygun seçilerek bu tür distorsiyon önlenebilir.

       Hoparlörler de distorsiyona yol açar. Hoparlör, elektriksel enerjiyi akustik enerjiye dönüştürürken transfer(Geçiş) karakteristiğinin nonlineer-doğrusal olmayan- bir biçimde olması distorsiyon oluşturur. Hoparlörler imalat teknik özelliklerine uygun olarak çalıştırılmalıdır.

Şekil 6: Distorsiyonlu Ses(Düzensiz ve saçaklı).

Şekil 7: Distorsiyonsuz Ses(Düzenli ve kararlı).

#### Elektret Mikrofon İmalatı

İmalat Şekli:

Mikromekanik   teflon  elektret  teknolojisi  geliştirilmiştir.   Elektret malzeme için ince zar örgülü   teflon kullanılmıştır.

Yük aşılamak için  BLT (back-lighted thyraton)  denilen  elektron tabancası  kullanılır.  Elektron yük miktarını ölçmek için şarj kompanzasyon metodu kullanılır. Elektret 10 e –4  C/m 2’lik yük miktarında uygulama doyuma getirilir. Bir prototip küçültülmüş  silikon elektret mikrofon test edilir  ve üretilir.  Hibrit mikrofon paketlenmesi için açık devre duyarlılığı 0.3 mV/Pa olacak şekilde elde edilir.

Elektret Mikrofnun Avantajları:

- Mükemmel frekans cevapları

- İnce yapıda olmaları

- Mekanik titreşimlere duyarsız olmaları

- İç gürültülerinin az olması

- Yüksek sensitiviteleri(Duyarlılık)

Aşağıdaki resimlerde elektret mikrofon çeşitlerini   görmektesiniz:

Elektret Mikrofonun Tipik Kullanım Yerleri

Solunum Seslerinin Kaydedilmesinde :

İki ayrı verici, aşağıdaki şekil’de görüldüğü gibi, hastanın beline takılan bir kemerin üzerine yerleştirilmiştir.

Mikrofonlar hastanın vücuduna yapışkan bantlarla tutturulmaktadır. Solunum seslerinin kaydedilmesinde hava bağlantılı elektret mikrofonlar kullanılmaktadır. Hem hava bağlantısını sağlamak hem de ortam gürültüsünün etkilerini azaltmak için mikrofonlar koni şeklindeki kılıfların içine yerleştirilmiştir.

İşitme Cihazının Yapısında:

En sık, bir çeşit kondansör mikrofon olan “Elektret mikrofon” kullanılır. Elektret mikrofon kullanılmasının nedeni kalıcı elektrik yükü taşıyan florokarbon plastikten yapılmış olmasıdır.

FM Vericide:

## TELSİZ MİKROFONLAR

Bir elektret mikrofon kullanılarak, Şekil 7.7 'de görüldüğü gibi basit bir FM vericisi ile 1km 'ye yakın mesafeye, yine bir FM alıcı ile alınabilecek yayın yapılabilmektedir.

Verici, özel beslemesi ile, 15 cm boyunda yalıtkan tüpe monte edilir. Tüpün bir ucuna mikrofon diğer ucuna 15 cm uzunluğunda anten vardır.

Şekil 8: - Elektret mikrofonlu telsiz verici

ELEKTRET KONDANSATÖR MİKROFONLAR

Elektret kondansatör mikrofonlar genellikle bütün kullanıcılarda  ve  komünikasyon  radyo ihtiyaçlarında kullanılır.  Yılda,  bir  milyar  ünite civarında  elektret  kondansatör  mikrofon  üretimi  yapılır.

Yıllarca  elektret kondansatör  mikrofondaki gelişmeler ,  küçük boyut  ve daha  düşük  maliyetli  üretim  üzerine yoğunlaştı.  Duyarlılıktaki  diğer düzenlemeler;  SNR,  çizgisellik  ve  mevcut akım  adreslenmedi.

Elektret kondansatör  mikrofonun  akımının  bir  kısa  tanımlaması  JFET’te  kullanılır,  avantajlarına  odaklanıp  geri  çeker.  Bundan sonra  iki  analog  amplifikatör,  elektret kondansatör  mikrofondaki  JFET’in  yerini  doldurur.  Duyarlılıktaki  gözlenen yüksek  performans  başarıldı . Sonuçta  gelişmelere ilaveten  elektret kondansatör mikrofonun  yanına  analog-dijital  çevirici  eklendi .

Elektret  kondansatör mikrofonların  akımı;en genel bir  elektret  mikrofon  canisterin  içindeki  bir JFET’ten  ibaret olan  elektret  kondansatör  mikrofonda  kullanılır,  ki  bu  kapasitif  sensör  ve  çıkış arasındaki  bir  tampon  gibi davranır.

JFET’ler   küçük   elemanlar  olup  üç  bacaklıdırlar.  Bunlar  en  küçüğe  ve daha düşük  ücretli  plastik paketlere doğru  düzenlenir.  Bu  elektret  kondansatör  mikrofonun  asıl  gelişmelerine  olanak sağladı.  Onların  boyutlarını  küçülmesi arttı.  Şimdilerde  ise,  elektret   kondansatör  mikrofonlar  en  büyük  2 mm  boyutunda  bulunmaktadır.

Kapasitör  mikrofonlar  levhalarının  ve  boşluklarının  bir yığılma  ile birlikte,  bu  gereksinim  0,5  mm  JFET  paketleme kalınlığı  gibi  küçüktür.

Tipik elektret  kondansatörün görünüşü  şekil 10’da  gösterildiği  gibidir.

Şekil-10

Bir elektret mikrofon,  kondansatör  formundaki iki  metal  tabaka  arasında  bulunan  yalıtkan  zarın  şarj vasıtasıyla meydana  gelir.  Bu plakalardan  biri  sabitleştirilir  ve  diğer tabaka  ses  basıncı ile  hareket  eder.  Plakanın  hareketi  kapasite  değişimi  sonucunu  verir ki,  yalıtkan  ve  yüklü  zar  değişimi  vasıtasıyla  çıkış  gerilimi  meydana  gelir.

Bunun  gibi  bir  akustik  sensörün  bir  elektrik  ifadesi bir  kaynak  kapasitesi  ile  seriler  içinde  sinyal  gerilim  kaynağından  meydana  gelmektedir.  Yüksek  empedans  buffer / amplifikatör  metodu  en  çok kullanılan  metottur.

Dinamik Mikrofonu Elektret Mikrofon Girişlerine Adaptasyon

Şekil 11:

Elektret Mikrofonu Dinamik Mikrofon Girişlerine Adaptasyon

Elektret Mikrofon Pre-Amplifikatörü

Şekil 12:Basit Bir Ön Ses Kuvvetlendirici

Bu basit devre ses sinyalleri için iyi bir kazanç sağlar.RF katından çok duyarlı sesler elde etmek için bir RF osilatöründen önce kullanılır.

Elektretin Masa Mikrofununda Kullanım Devresi

Mikrofon karakteristiği